RULO FIRCA İLE BOYA YAPILMASI YÖNTEMİ TALİMATI

1. AMAÇ
Rulo ve fırça ile boya uygulama sırasında personelin çalışmasının tarif edilmesi ve çalışma sırasında doğabilecek olan risklerin önlenmesidir.
UYGULAMA
2.1 Kullanım
2.1.1 Rulo ve fırça ile boya yapma: Her türlü dış etkiye maruz olan yüzeyin korunması için rulo merdane ve fırça ile boya yapma işlemidir.
2.1.2 Boya işlemi için gerekli olan malzeme ve kullanılacak boyalar boya yapılacak mahalle getirilir.
2.1.3 Boya yapılan yüzeylerin uygunluğu, temizliği, hava şartlarının uygunluğu enspektör ve/veya formenlerce kontrol edilir. (Uygun bulunduktan sonra boyaya başlanır.)
2.1.4 Boya işleminden önce kullanılacak boyalar formenlerce işçilere gösterilir.
2.1.5 Uygulanacak boya kalınlığı ve boya kat sayısı boya sağlayan firma tarafından belirtilir.
2.1.6Boya yapan ve yardımcı olarak çalışan personel mutlaka ağız maskesi takar ve eldiven kullanır.
2.1.7 Boya esnasında ustabaşı ve formenler boyanın yapılmasını denetlerler.
2.1.8 Boya işlemi tamamlandıktan sonra boya ekipmanları gerekli şekilde temizlenir, toplanır ve ilgili yere bırakılır.

2.2 Çevre ve İSG Kuralları
2.2.1 Boyaya başlamadan önce ve boya işlemi sırasında İSG sorumlusu tarafından boya işleri kontrol formu doldurulacak ve çalışma kontrol edilecektir.
2.2.2 Boya yapılacak bölgede gereğinden fazla işçi bulunmayacaktır
2.2.3 Boya yapılan yerin yakınında hiçbir sıcak işlem (kaynak, taşlama, hamlaçla kesim, zımpara, kıvılcım çıkarabilecek çekiç vb. çalışmalar) yapılmayacaktır.
2.2.4 Boya yapılan yerde veya yakın kısımlarında tütün mamulleri içilmeyecektir.
2.2.5 Üretim alanında gerekenden fazla boya ve diğer kimyasal maddeler bulundurulmayacak, ihtiyaç olunan kadar kimyasal madde çalışma alanına getirilecektir.
2.2.6 Boya yapan işçiler dinlenme esnasında da tütün mamulleri içmemeye özen göstermeli, ısısı yüksek olan ısı kaynaklarından ve açık alevden uzak durmalıdırlar.
2.2.7 Bez parçası ve yabancı maddeler yere atılmayacaktır. Boya bulaşmış malzemeler ve diğer boyalı maddeler tehlikeli atık olarak değerlendirilecektir. Malzemeler açık alanda döküntü yaratacak şekilde temizlenmeyecektir.
2.2.8 Boyalı ellerle yemek yenilmeyecektir.
2.2.9 Boya işlemi bitiminde bölge temizlenecektir.
2.2.10 Boya işlemi sonrası boş boya tenekeleri tehlikeli atık depo alanında bulunan boş boya konteynırına alınacaktır. İçerisinde boya bulunan boya tenekeleri Boya ekibi tarafından belirlenen boş boya için ayrılan varillere doldurulacak ve tehlikeli atık depo alanına Çevre ve Atık Yönetimi Uzmanına haber verilerek gönderilecektir